## Slide 1: Uzorkovanje mora i određivanje indikatora fekalnog onečišćenja
Marino Korlević
Zagreb, 23. ožujka 2022.
Institut Ruđer Bošković
Centar za istraživanje mora, Rovinj
Laboratorij za morsku mikrobnu ekologiju

## Slide 2: Uvod
Studija Poreč (Studija ocjene i praćenja učinkovitosti provedbe projekta izgradnje kanalizacijske mreže i analiza učinkovitosti rada uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u gradu Poreču):
modeliranje sustava odvodnje grada Poreča
modeliranje četiri nova UPOV-a
modeliranje mora na širem području grada i odabranih plaža Poreča
Određivanje indikatora fekalnog onečišćenja potrebno je za svaki dio!
Laboratorij za morsku mikrobnu ekologiju, Centar za istraživanje mora, Rovinj → uzorkovanje mora i određivanje indikatora fekalnog onečišćenja

## Slide 3: Uzorkovanje
zima i ljeto 2019.; zima 2022.
uzorkovanje otpadnih voda (PBF)
uzorkovanje influenta i efluenta nakon puštanja u rad UPOV-a (PBF)
uzorkovanje mora
  A – ispust
  B – 150 m u smjeru plutanja
  C – 300 m od obale
  D – 150 m suprotno od B

## Slide 4: Određivanje indikatora fekalnog onečišćenja
Escherichia coli i koliformne bakterije
crijevni enterokoki

## Slide 5: Rezultati
Otpadne vode:
koliformi: 107 – 108 BIK / 100 ml
Escherichia coli: 106 – 107 BIK / 100 ml
crijevni enterokoki: 105 – 106 BIK / 100 ml
Influent i efluent nakon puštanja u rad UPOV-a:

## Slide 6: Rezultati
More:
ljeto 2019.
zima 2022.
zima 2019.

## Slide 7: Zaključci
Određene koncentracije koliforma, vrste Escherichia coli i crijevnih enterokoka u otpadnim vodama tipične su za ove vode.
Bolje uklanjanje indikatora fekalnog onečišćenja u UPOV Lanterna i Vrsar u odnosu na UPOV Poreč-sjever i Poreč-jug.
Nakon izgradnje UPOV-a određene su niže koncentracije indikatora fekalnog onečišćenja u moru.
Termalna stratifikacija glavni je čimbenik raspodjele indikatora fekalnog onečišćenja u moru.
Svi uzorci porijeklom s postaje C svrstani su u izvrsnu kakvoću mora za kupanje (NN 73/2008). Uzorci nezadovoljavajuće kakvoće uzeti su u zimu 2019. iz površinskih voda i u ljeto 2019. iz dubljih slojeva.

## Slide 8: Hvala na pažnji!